Nazwa efektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji tlenku węgla (CO)

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji tlenku węgla (CO). Przez zredukowaną emisję tlenku węgla (CO) należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji tlenku węgla CO oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenku węgla CO. Przez unikniętą emisję tlenku węgla (CO) należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji CO) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88%1 (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów2 (wielkość unikniętej emisji zależna od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Wzór/sposób liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji). W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji tlenku węgla (CO)) należy stosować poniższy wzór: E  B W gdzie: E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg], B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach /rok [Mg/rok], w przypadku paliw gazowych wyrażone w milionach metrów sześciennych /rok [mln.m3/rok], paliwa ciekłe wyrażone w metrach sześciennych /rok [m3/rok], W – wskaźnik emisji wyrażony w kilogramach na jednostkę zużytego paliwa, W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności: Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052). 2 Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami) gdzie: E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg] E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg] η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%] Wskaźniki emisji tlenków azotu „W” proponowane do stosowania: Wskaźniki emisji tlenku węgla „W” proponowane do stosowania: Tab. 1. Dla węgla kamiennego Jednostka wskaźnika RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Substancja Wydajność Wydajność Wydajność pary 20 pary 5-20 pary 5 Parowe i wodne Pozostałe Mg/h Mg/h Mg/h Wydajność Wydajność Wydajność Wydajność cieplna Wydajność cieplna 200 kW 25 – 200 kW Ciąg Ciąg cieplna cieplna 3- cieplna Ciąg Ciąg Ciąg Ciąg naturalny sztuczny 12 MW 12 MW 3 MW naturalny sztuczny naturalny sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CO kg/Mg 5 10 20 45 45 45 45 100 100 Tab.2. Dla koksu Jednostka wskaźnika RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Substancja Wydajność Wydajność Wydajność pary 20 pary 5-20 pary 5 Parowe i wodne Pozostałe Mg/h Mg/h Mg/h Wydajność Wydajność Wydajność Wydajność cieplna Wydajność cieplna 200 kW 25 – 200 kW Ciąg Ciąg cieplna cieplna 3- cieplna Ciąg Ciąg Ciąg Ciąg naturalny sztuczny 12 MW 12 MW 3 MW naturalny sztuczny naturalny sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 CO kg/Mg nie oblicza nie oblicza nie oblicza 25 25 25 25 25 25 się się się Tab.3. Dla paliw ciekłych Substancja Jednostkawskaźnika Olej opałowy Wydajność cieplna Wydajność cieplna Wydajność Olej napędowy cieplna 5,5 30 MW 5,5 - 30 MW MW 1 2 3 4 5 6 CO kg/m3 0,5 0,5 0,6 0,4 Tab.4. Dla gazu ziemnego wysokometanowego Substancja Jednostka wskaźnika Gaz ziemny Wydajność cieplna Wydajność cieplna Wydajność Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 cieplna 1,4 30 MW 5,5 - 30 MW MW MW 1 2 3 4 5 6 CO kg/106m3 270 270 270 360 Tab.5. Dla gazu ziemnego zaazotowanego Substancja Jednostka wskaźnika Gaz ziemny Wydajność cieplna Wydajność cieplna Wydajność Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 cieplna 1,4 30 MW 5,5 - 30 MW MW MW 1 2 3 4 5 6 CO kg/106m3 190 190 190 225

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia lub zamianę paliwa na mniej emisyjne; Przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji tlenków węgla.