Nazwa efektu

Ograniczenie lub uniknięcie emisji pyłu

Jednostka miary

Mg/rok

Definicja/opis

Efekt przedstawia rezultat realizacji przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza i określa on wielkość zredukowanej lub unikniętej emisji pyłu. Przez zredukowaną emisję pyłu należy rozumieć redukcję emisji uzyskaną w wyniku realizacji przedsięwzięć ograniczających lub eliminujących w całości spalanie paliw o wysokich wskaźnikach emisji pyłu oraz w wyniku zastosowania innych metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji pyłu. Przez unikniętą emisję pyłu należy rozumieć hipotetyczną redukcję emisji uzyskaną w wyniku: budowy nowego źródła energii (emisji pyłu) dla potrzeb nowego odbiornika energii (za scenariusz odniesienia (baseline) należy przyjmować spalanie węgla kamiennego (zużycie energii chemicznej zawartej w węglu kamiennym) w nowym źródle ciepła o referencyjnej sprawności 88% (co oznacza, że gdyby nie zostało wybudowane źródło ciepła objęte wnioskiem o dofinansowanie, należałoby wybudować kotłownię węglową), budowy obiektu o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię w stosunku do obowiązujących standardów (wielkość unikniętej emisji zależne od paliwa spalanego w źródle energii do którego przyłączony jest/zostanie budynek).

Wzór/sposób liczenia

Wielkości emisji uzależnione są od rodzaju paliwa, wielkości zużycia paliwa, parametrów paliwa oraz sprawności zastosowanego urządzenia redukcyjnego (o ile występuje w układzie technologicznym). Rezultatem jest różnica pomiędzy emisją przed i po modernizacji źródła energii (emisji). W celu obliczenia wielkości efektu (redukcji lub uniknięcia emisji pyłu) należy stosować poniższy wzór: gdzie: E – emisja substancji, wyrażona w kilogramach [kg] B – zużycie paliwa: dla paliw stałych wyrażone w megagramach [Mg], w przypadku paliw gazowych i ciekłych wyrażone w tysiącach metrów sześciennych [tys.m3] W – wskaźnik emisji wyrażony w gramach na jednostkę zużytego paliwa W przypadku gdy za źródłem spalania (kotłem) jest zainstalowane urządzenie redukcji emisji, jej wielkość określa się wg zależności: gdzie: E` - emisja substancji po korekcie ze względu na redukcję w zainstalowanym urządzeniu, wyrażone w kilogramach [kg] E – emisja przed urządzeniem redukcyjnym, wyrażona w kilogramach [kg] η – sprawność urządzenia redukcyjnego wyrażona w procentach [%] k – zawartość części palnych w pyle [%] Wskaźniki emisji pyłu „W” proponowane do stosowania: Tab. 1. Dla węgla kamiennego Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pył kg/Mg 3 X A 2,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%] Tab.2. Dla koksu Substancja Jednostka RODZAJ PALENISKA Ruszt mechaniczny Ruszt stały Wydajność pary 20 Mg/h Wydajność pary 5-20 Mg/h Wydajność pary 5 Mg/h Parowe i wodne Pozostałe Wydajność cieplna 12 MW Wydajność cieplna 3-12 MW Wydajność cieplna 3 MW Wydajność cieplna 200 kW Wydajność cieplna 25 – 200 kW Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny Ciąg naturalny Ciąg sztuczny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 pył kg/Mg nie oblicza się nie oblicza się nie oblicza się 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A 1,5 X A 2 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%] Tab.3. Dla paliw ciekłych Substancja Jednostka Olej opałowy Olej napędowy Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 5,5 MW 1 2 3 4 5 6 pył kg/m3 1 2,75 1,8 1 Tab.4. Dla gazu ziemnego wysokometanowego Substancja Jednostka Gaz ziemny Wydajność cieplna 30 MW Wydajność cieplna 5,5 - 30 MW Wydajność cieplna 1,4 - 5,5 MW Wydajność cieplna 1,4 MW 1 2 3 4 5 6 pył kg/106m3 12 14,5 14,5 15 Tab.5. Dla drewna Substancja Jednostka Ruszt stały Ruszt mechaniczny Wydajność cieplna 1,0 MW Wydajność cieplna 1 - 5,5 MW Wydajność cieplna 5,0 MW 1 2 3 4 5 pył g/Mg 1500 X A 1500 X A 2500 X A gdzie: A – zawartość popiołu w paliwie, wyrażona w procentach [%]

Źródło danych

Dla efektów osiągniętych - sprawozdawczość Beneficjentów, dla efektów planowanych - dane wynikające z umów.

Zakres przedsięwzięć miernikowanych efektem

Przedsięwzięcia wpływające na zmniejszenie zużycia lub zamianę paliwa na mniej emisyjne; Przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu metod pierwotnych i wtórnych redukcji emisji pyłu.

# Footnotes

Wykorzystano Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej Kogeneracji (Dz.U. nr 176 z 2011 roku, poz. nr 1052).

Standardy określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2003 roku, poz 690 z późn. zmianami)